## Slide 1: Indirizzi IP

## Slide 2: Indirizzi IP
Sono indirizzi logici che identificano i dispositivi collegati in rete e consentono la comunicazione tra computer diversi.
Sono compost da 32 bit (4 byte) separati dal punto.
Si utilizzano valori decimali da 0 a 255.
L’indirizzo IP è suddiviso in:
    NETWORK-ID  identifica l’indirizzo della rete in cui si trova il computer
    HOST-ID  identifica l’indirizzo dell’host stesso.

## Slide 3: Indirizzi IP
CLASSE | RANGE INDIRIZZO IP
A | 0.0.0.0 – 127.255.255.255
B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255
C | 192.0.0.0 – 223.255.255.255
D | 224.0.0.0 – 239.255.255.255
E | 240.0.0.0 – 255.255.255.255

## Slide 4: Indirizzi IP
CLASSE | CARATTERISTICHE
A | Indirizzi delle reti delle grandi aziende
B | Indirizzi delle reti medie (università)
C | Indirizzi delle reti piccole (casa, scuola)
D | Indirizzi per usi speciali
E | Indirizzi per usi sperimentali

## Slide 5: Indirizzi IP

## Slide 6: NETMASK
E’ utilizzata per indicare la parte di rete di un indirizzo IP.
Specifica come è suddivisa la rete.
In generale, tutti gli host che appartengono ad una stessa rete LAN hanno la stessa netmask.

## Slide 7: NETMASK
CLASSE | NETMASK
A | N.H.H.H il primo byte (8 bit) rappresenta la rete 11111111.00000000.00000000.0000000 NETMASK: 255.0.0.0
B | N.N.H.H i primi 2 byte (16 bit) rappresentano la rete 11111111. 11111111.00000000.0000000 NETMASK: 255. 255.0.0
C | N.N.N.H i primi 3 byte (24 bit) rappresentano la rete 11111111. 11111111. 11111111.0000000 NETMASK: 255. 255.255.0