## Slide 1: Le reti e il networking

## Slide 2: Le reti: definizione
Una rete informatica è un insieme di dispositivi collegati tra loro per poter scambiare delle informazioni in maniera veloce e condividere le risorse.
Le informazioni sono codificate in binario
Gli elementi di una rete sono:
  Nodi terminali: chiamati host che eseguono i programmi
  Nodi di commutazione: chiamati router
  Linee di Trasmissione: chiamate canali
Meccanismo che regola il funzionamento di una rete: un dato dall’host sorgente deve arrivare all’host di destinazione, viaggia su un canale fisico ed è ritrasmesso dai nodi di commutazione

## Slide 3: Modelli logici delle reti
Esistono 2 modelli logici di reti (cioè si considera il ruolo assunto da ogni host nella rete):
  Reti client server
  Reti peer to peer

## Slide 4: Reti client server
È il modello usato nella rete internet: il client è il browser (HTTP client) il server è Apache (HTTP server)
Queste reti necessitano di un amministratore di rete che gestisce il server, fa il backup dei dati
Server:
  Processo che offre un servizio e può essere raggiunto attraverso la rete
  Accetta ed elabora le richieste che gli arrivano dai client
  Restituisce il risultato ai client o invia un messaggio di errore se non riesce a soddisfare la richiesta
  È avviato all’accensione dell’host e rimane sempre attivo

## Slide 5: Reti client server
Client:
  Processo che invia una richiesta ad un server
  Diventa attivo quando deve inviare una richiesta
  Dopo che riceve la risposta ritorna inattivo

## Slide 6: Reti peer to peer (p2p)
Ogni dispositivo ha un ruolo paritetico rispetto agli altri svolgendo contemporaneamente sia il ruolo di client che di server
Questo modello si applica per reti piccole con massimo 10 dispositivi
Un esempio è Skype

## Slide 7: Classificazione fisica delle reti
Le reti, da un punto di vista fisico, si possono classificare secondo due criteri:
  Tecnologia trasmissiva (in base a come saranno tramessi i dati)
  Scala dimensionale ( in base alla dimensione dell’area geografica in cui sono dislocati gli host)

## Slide 8: Classificazione delle reti in base alla tecnologia trasmissiva
Reti punto-punto
Reti broadcast
Reti multicast

## Slide 9: Reti punto-punto
Gli host sono connessi a coppie attraverso un canale diretto
Il messaggio è inviato dal mittente al destinatario connessi direttamente

## Slide 10: Reti BROADCAST
Gli host sono connessi a un canale di comunicazione condiviso da tutti
L’host che deve inviare un messaggio inserisce l’indirizzo del destinatario e lo spedisce a tutti gli host che fanno parte della rete
Il messaggio sarà letto solo dal destinatario, mentre gli altri host lo ignoreranno

## Slide 11: Reti multicast
Gli host sono connessi a un canale di comunicazione condiviso da tutti
L’host che deve inviare un messaggio lo invia contemporaneamente ad un gruppo di destinatari che fanno parte della rete

## Slide 12: MODALITA’ di trasmissione
SIMPLEX: messaggio è inviato in un unico senso (dal mittente al destinatario)
HALF-DUPLEX: comunicazione in entrambe i sensi ma in tempi diversi
FULL-DUPLEX: comunicazione in entrambe i sensi nello stesso momento

## Slide 13: commutazione
COMMUTAZIONE: è la tecnica che si utilizza per inviare il messaggio
Può essere:
COMMUTAZIONE DI CIRCUITO  si genera un circuito tra mittente e destinantario per poter comunicare; durante la comunicazione mittente e destinatario hanno un canale di trasmissione a disposizione.
COMMUTAZIONE DI PACCHETTO  i pacchetti sono spediti dal mittente al destinatario e possono percorrere percorsi diversi per arrivare a destinazione, passando dai nodi intermedi.

## Slide 14: Commutazione di circuito

## Slide 15: Commutazione di pacchetto

## Slide 16: Mezzi di trasmissione
MEZZI TRASMISSIVI: sono il mezzo ‘’fisico’’ su cui viaggia il segnale
Possono essere:
SU LINEE METALLICHE
SU LINEE NON METALLICHE

## Slide 17: Mezzi su linee metalliche
I mezzi di questa tipolgie sono i DOPPINI DI RAME, formati da una coppia di conduttori ritorti (TWISTED PAIR) ed il CAVO COASSIALE.
I doppini sono:
UTP (unshielded twisted pair)  i fili hanno colori diversi e non sono schermati
STP (shielded twisted pair) i fili sono schermati
FTP (foil twisted pair)  i fili sono schermati con un foglio di alluminio

## Slide 18: Mezzi su linee metalliche
Il Cavo Coassiale è formato da cavi concentrici separati da un isolante.
Sono i cavi delle antenne televisive.

## Slide 19: Mezzi su linee non metalliche
Il mezzo è la FIBRA OTTICA formato da un filo di vetro in cui viaggia il segnale, rivestito da una parte di vetro che riflette la luce verso l’interno.
La luce può essere trasmessa da un LASER (un solo fascio di luce) oppure da un LED (più fasci di luce con angolazioni diverse)

## Slide 20: Classificazione delle reti in base la scala dimensionale
Reti LAN Local Area Network : (estensione fino a 100m) reti con host ubicati nello stesso edificio, come un’azienda, una scuola
Reti MAN Metropolitan Area Network: (estensione dai 10km ai 100 km) reti con host dislocati in una città, o in una provincia, o una piccola regione
Reti WAN Wide Area Network: (estensione dai 1000km ai 5000km) reti con host dislocati in diverse città, un’intera nazione o stati confinanti
Reti GAN Global Area Network: (estensione 10.000km) reti con host dislocati nei vari continenti. Esempio: rete internet

## Slide 21: Reti wireless
Sono chiamate WLAN Wireless Local Area Network
Sono reti senza fili che per comunicare usano onde radio a bassa potenza in radiofrequenza
In base alla dimensione si classificano in:
  PAN Personal Area Network:
    sono reti caratterizzate da distanze ridotte, pochi metri,
    la tecnologia usata per questo tipo di collegamento è il bluetooth
  WLAN Wireless LAN propriamente dette:
    riguardano LAN aziendali
    la tecnologia più diffusa è il wi-fi (wireless fidelity)

## Slide 22: Reti wireless

## Slide 23: Topologia delle reti
Topologia: struttura di una rete
Esistono 2 topologie:
  Topologia fisica
  Topologia logica

## Slide 24: Topologia fisica
Topologia fisica: rappresenta come sono disposti geometricamente i nodi di una rete
Secondo la topologia fisica le reti possono essere:
  Reti a stella
  Reti ad anello
  Reti a bus
  Reti a maglia
  Reti ad albero

## Slide 25: Reti a stella
Tutti gli host sono collegati a un punto centrale, chiamato centro stella, solitamente un hub o uno switch che sono dispositivi concentratori che servono a smistare i dati da trasmettere
Vantaggi:
Grande affidabilità: eventuali guasti non comprometteranno il funzionamento dell’intera rete. Rimane isolato solo il nodo guasto, gli atri continuano a funzionare
Espandibilità: è possibile inserire un nuovo nodo senza il fermo della rete

## Slide 26: Reti a stella
Svantaggi:
Rischio di sovraccarico: del nodo centrale in caso di un intenso traffico di rete
Possibile blocco della rete se l’hub o lo switch smette di funzionare

## Slide 27: Reti ad anello-ring
Ogni nodo è collegato con altri nodi in modo da formare una struttura circolare
Ogni informazione deve percorrere l’anello fino al destinatario e quindi ogni nodo esamina il pacchetto che riceve per decidere se deve acquisirlo o passarlo a sua volta al nodo successivo
Tale operazione si ripete fino a quando i dati non raggiungono il destinatario

## Slide 28: Reti ad anello-ring
In caso di guasto di un nodo cade l’intera rete anche se è possibile ponticellare l’ingresso e l’uscita di un nodo per escluderlo
È usata nelle reti locali soprattutto in quelle metropolitane

## Slide 29: Reti ad anello-ring
La topologia ad anello può essere:
Unidirezionale: in senso orario o antiorario. Si ha un alto rischio di guasti, perché se un collegamento, un cavo o un nodo non funziona è compromessa tutta la rete
Bidirezionale: ogni nodo può inviare il messaggio sia al nodo precedente che a quello successivo. Un eventuale guasto può essere superato facilmente sfruttando l’altra direzione

## Slide 30: Reti a bus
Tutti i dispositivi sono connessi ad un canale comune detto BUS
È una trasmissione di tipo broadcast: i messaggi sono inviati sul canale a tutti i nodi che li possono valutare e solo il nodo che riconosce di essere il destinatario perché l’indirizzo di destinazione del messaggio coincide col suo acquisisce il messaggio altrimenti lo ignora
Solo un nodo alla volta può trasmettere sul canale

## Slide 31: Reti a bus
Se un host non funziona la rete continua a funzionare
Se si guasta il cavo del BUS tutta la rete è compromessa
È tipica delle reti locali e metropolitane ed era molto usata in passato

## Slide 32: Reti a maglia
Ogni nodo è cose un host non funziona la rete continua a funzionare
Sono usate nelle reti geografiche
Esse possono essere:
A maglia completamente connessa: quando ogni nodo è collegato a tutti gli altri
A maglia parzialmente connessa: quando ogni nodo è collegato a un sottoinsieme di nodi

## Slide 33: Reti ad albero
E’ una struttura gerarchica multilivello
Ad ogni nodo ne sono collegati due di livello inferiore
Il nodo da cui prende origine tutta la rete si chiama nodo padre, radice, root
I nodi terminali sono chiamati nodi figli o foglie
Quando un nodo si guasta tutti i nodi del livello inferiore sono compromessi

## Slide 34: Topologia logica
Topologia logica: rappresenta come gli host comunicano tra loro cioè come avviene il flusso dei dati attraverso il mezzo trasmissivo
Secondo la topologia logica le reti possono essere:
  Reti broadcast: ogni dispositivo invia i dati a tutti gli altri. Solitamente sono reti a BUS
  Reti token passing: quando un dispositivo riceve il token (gettone), che è un particolare messaggio, può inviare i dati sulla rete. Se un host non ha dati da inviare, quando riceve il token lo passa all’host successivo. Solitamente si tratta di reti ad anello

## Slide 35: Dispositivi di rete
Per collegare un computer alla rete è necessario che abbia una SCHEDA DI RETE (NIC) che può essere anche wireless.
HUB  riceve i pacchetti e li inoltra solo ai nodi che li devono ricevere. E’ usato er reti piccole.
BRIDGE  invia i pacchetti ad un altro hub, verificando l’indirizzo di destinazione. E’ formato da una sola porta di ingresso ed una porta di uscita.
SWITCH  E’ formato da più porte. Quando un pacchetto arriva alllo switch, questo legge l’indirizzo MAC verso cui deve essere indirizzato.
ROUTER  E’ simile allo switch ma invece di utilizzare l’indirizzo MAC, utilizza l’indirizzo IP