## Slide 1: Subnetting

## Slide 2: Subnetting
L' utilizzo della classe IP corrispondente alle dimensioni della rete che si vuole realizzare a volte non è sufficiente  Può essere necessario, dover suddividere la rete in ulteriori sottoreti (SUBNETTING)
Si utilizzano alcuni bit della parte host per la parte rete
Si può suddividere la rete in sottoreti:
    Determinando il numero di sottoreti necessarie
    Determinando il numero di host per ogni sottorete

## Slide 3: Net mask
Per il corretto funzionamento di una rete, ogni host deve poter distinguere quale parte dell'indirizzo identifica l'host e quale la rete  si utilizza la NETMASK
Per determinare se il destinatario dei propri pacchetti si trova sulla propria sottorete:
    Si trasforma in bit indirizzo IP e Subnet del mittente
    Si trasforma in bit indirizzo IP e Subnet del destinatario
    Si fa AND bit a bit tra indirizzo IP e Subnet  se il risultato è lo stesso i 2 host si trovano nella stessa sottorete e possono inviarsi direttamente i messaggi.

## Slide 4: Net mask
    Host A  IP 192.168.0.5 con subnet 255.255.255.0
    Host B  IP 192.168.0.25 con subnet 255.255.255.0
    STEP 1 : convertire in bit indirizzo IP e Subnet sia di A che di B
    Host A: 11000000.10101000.00000101.000000010 : Ip Host A 11111111.11111111.11111111.000000000 : Subnet Host A
    Host B: 11000000.10101000.00000101.000011001 : Ip Host B 11111111.11111111.11111111.000000000 : Subnet Host B

## Slide 5: Net mask
    STEP 2: And bit a bit tra indirizzo IP e Subnet
    Host A: 11000000.10101000.00000101.000000010 : Ip Host A 11111111 .11111111 .11111111 .000000000 : Subnet Host A
    11000000.10101000.00000101.000000000 : Risultato AND bit a bit
    Host B: 11000000.10101000.00000101.000011001 : Ip Host B 11111111.11111111.11111111.000000000 : Subnet Host B
    11000000.10101000.00000101.000000000 : Risultato AND bit a bit

## Slide 6: Subnetting
Il limite del subnetting è il dover utilizzare una maschera di sottorete di lunghezza fissa per ogni indirizzo di rete. Scelta la subnet , si è vincolati ad avere un numero fisso di sottoreti aventi tutte le stesse dimensioni  per ovviare a questo problema è stata introdotta la tecnica di VLSM (Variable Length Subnet Masking)

## Slide 7: ESEMPIO Subnetting
Determinare l’indirizzo di rete, la maschera di sottorete e l’indirizzo di broadcast del seguente indirizzo IP 130.2.10.32 (classe B) maschera di rete 255.255.240.0.
STEP 1  convertire indirizzo IP e maschera di rete in binario
130.2.10.32 : 10000010.00000010.00001010.00100000
255.255.240.0: 11111111.11111111.11110000.00000000
Tutti i bit ad 1 della maschera identificano la parte rete: 20 bit mentre i bit a 0 identificano la parte Host
STEP 2  eseguire AND BIT A BIT tra indirizzo IP e maschera di rete per trovare indirizzo di rete (Network ID)
10000010.00000010.00000000.00000000 - 130.2.0.0
STEP 3  Per ricavare indirizzo broadcast, eseguire OR tra indirizzo IP ed il complemento ad 1 della maschera di rete
130.2.10.32 : 10000010.00000010.00001010.00100000
Compl. A 1 di 255.255.240.0: 00000000.00000000.00001111. 11111111
10000010.00000010.00001111.11111111 - 130.2.15.255

## Slide 8: ESEMPIO CIDR
Indirizzo IP  192.168.4.18/29
I 29 bit indicano i bit ad 1 della maschera di rete  11111111.11111111.11111111.11111000 (255.255.255.248)
Indirizzo di rete  and bit a bit tra indirizzo IP e maschera di rete
11000000.10101000.00000100.00010000
Numero Host  2n con n= numero di bit ad 0 nella parte host
23 – 2 = 8-2 = 6
Numero di sottoreti  2n con n= numero di bit ad 1 nella parte host
25 = 32 sottoreti
Indirizzo Broadcast  11000000.10101000.00000100.00010111 (192.168.4.23)

## Slide 9: Appartenere alla stessa rete
Per verificare se 2 Host appartengono alla stessa rete (quindi si possono inviare pacchetti), bisogna eseguire AND BIT A BIT tra indirizzo IP del 1° Host e maschera di rete e tra indirizzo IP del 2° Host e maschera di rete  se i 2 risultati coincidono, gli Host appartengono alla stessa rete altrimenti no.
Indirizzo IP 1 : 192.168.32.97
Indirizzo IP 2 : 192.168.32.130
Subnet Mask: 255.255.255.224
AND BIT A BIT 1: 11000000.10101000.00100000.01100000
AND BIT A BIT 2: 11000000.10101000.00100000.01100000
Essendo uguali, appartengono alla stessa rete.